## Slide 1: Økologisk energi vindmøller og solceller, kan det betale sig? af Kristian Sejersbøl & Lone Klit Malm

## Slide 2: Økologisk Landsforening og økologisk energi
Økologiske landmænd vil
Bruge fossilfri energi
Sænke energiforbruget
Producere vedvarende energi (VE)

## Slide 3: Fossilfri energi kan det betale sig?
Langsigtet - JA: uafhængighed af kul, olie og naturgas
Kortsigtet - MÅSKE: omstilling med køb af ny teknologi

## Slide 4: Økologisk Landsforening og økologisk energi
Økologiske landmænd vil
Bruge fossilfri energi
Sænke energiforbruget
Producere vedvarende energi (VE)

## Slide 5: Sænke energiforbruget kan det betale sig?
Investering
Udbytte
Undersøgelse på Øko-landbrug
Klimahandlingsplan

## Slide 6: Økologisk Landsforening og økologisk energi
Økologiske landmænd vil
Bruge fossilfri energi
Sænke energiforbruget
Producere vedvarende energi (VE)

## Slide 7: Producere vedvarende energi kan det betale sig?
Produktion af VE på økologiske landbrug
Faktaark på vores stand (sol, vind, varmepumper, biogas)

## Slide 8: Solceller på landbrug
Nettomålerordningen på årsbasis er ophævet
Produktion til eget strømforbrug fortsat muligt på landbrug
Salg af overskydende el givetvis bedre forretning end produktion til eget forbrug

## Slide 9: Afregningspriser for overskydende strøm fra solceller
Etableringsår | Afregningspris for overskydende strøm 10 første driftsår | Max- effekt på anlægget
2013 | 1,30 kr/kWh | 400 kW
2014 | 1,16 kr/kWh | 400 kW
2015 | 1,02 kr/kWh | 400 kW
2016 | 0,88 kr/kWh | 400 kW
2017 | 0,74 kr/kWh | 400 kW
2018 | 0,60 kr/kWh | 400 kW

## Slide 10: 400 kW anlæg
En solfanger har en max-effekt på 150 W/m2
400 kW = 400.000 W
Et 400 kW anlæg =2.400 m2 solfangerareal
Anlægget placeres på staldbygnings sydside -> staldbygning på 4.300 m2 grundflade

## Slide 11: Solcellernes årsproduktion

## Slide 12: Arealer og el-produktion
Anlægseffekt, kW | Solfangerareal, m2 | Bygningsareal, ca (placering på den ene tagflade. 30 grader hældning) | Årlig elproduktion, kWh, ca
6 | 36 | 70 | 5.710
50 | 300 | 540 | 47.000
100 | 600 | 1.080 | 95.000
200 | 1.200 | 2.160 | 190.000
300 | 1.800 | 3.240 | 285.000
400 | 2.400 | 4.320 | 380.000

## Slide 13: Eksempel på malkekvægbrug
Anlægseffekt, kW | Solfangerareal, m2 | Bygningsareal, ca (placering på den ene af 2 tagflader) | Årlig el-produktion i solfangerne, kWh | Antal køer i stalden | Årligt normforbrug el, kWh | Selvforsyningsgrad, teoretisk
6 | 36 | 70 | 5.710 | 7 | 4.410 | 1,3
50 | 300 | 540 | 47.000 | 54 | 34.000 | 1,4
100 | 600 | 1.080 | 95.000 | 108 | 68.000 | 1,4
200 | 1.200 | 2.160 | 190.000 | 216 | 136.000 | 1,4
300 | 1.800 | 3.240 | 285.000 | 324 | 204.000 | 1,4
Max 400 | 2.400 | 4.320 | 380.000 | 432 | 272.000 | 1,4

## Slide 14: Eksempel
Vi ser på et regneeksempel på en ejendom med 108 køer = 68.000 kWh elforbrug pr år
Forudsætning: Det er muligt time for time at udnytte solcellernes el-produktion på kvægbruget

## Slide 16: Hvad kan man investere ved break-even ? 126.000 kr i besparelse pr år i eksemplet med 108 køer

## Slide 17: Investering i solceller på kostalden 108 årskøer på bedriften
Effekt | Ca. kostpris Kr/Wp excl moms | Investering i alt , excl moms | Tilbagebetalingstid
100 kWp | 10 kr/Wp | 1.000.000 kr | Ca. 12 år
Vær OBS på at det nye solcelleforlig sænker prisen på overskydende elsalg til 0,60 kr/kWh efter 10 år !! Anlægget vil producere ca 95.000 kWh/år Bedriften har et elforbrug på ca 68.000 kWh/år Sælger derved 27.000 kWh/år |  |  | 

## Slide 18: Konklusioner solceller i landbruget
Relativ lang tilbagebetalingstid - ca. 12 år på solcelleanlæg
Behov for udvikling af intelligente systemer der udnytter den vedvarende energi netop, når den produceres
Solcellernes indkøbspris skal falde løbende med ca 10% om året for at modsvare faldet i afregningsprisen på det overskydende el
Bedriften i eksemplet gør sig delvist uafhængigt af elprisens udvikling/stigning. Positivt
Husk, at afregningsprisen bliver 60 øre/kWh for overskydende el efter 10 års drift

## Slide 19: Økologisk energi Landbaserede vindmøller? af Kristian Sejersbøl

## Slide 20: Husstandsvindmøller op til 25 kW November 2012
Forliget omkring ændringer af nettomålerordningen er nu udmøntet i et lovforslag.
I lovforslaget er dog ikke indbygget det forbehold for husstandsmøller, der blev aftalt af forligsparterne. I aftalen stod, at der skulle laves "en nærmere analyse af vilkårene for små husstandsmøller".
Dvs. der er usikkerhed om husstandsmøllerne

## Slide 21: Driftsøkonomien i nye vindmøller
Regeringens målsætning
Investeringssum pr mølle - intervaller
Vindhastighedens betydning
Elprisens betydning
Møllestørrelsens betydning
Risikofaktorer
Afkast på andre investeringer

## Slide 22: Folketingets mål på vindenergi MÅL :52 % af elforbruget dækkes af vindkraft i 2020
500 MW ny effekt opstillet frem mod 2020 = ca 200 nye møller på land
+ Udskiftning af ca. 1300 MW effekt = ca 500 nye møller på land
I alt mål/ønske om opstilling af 700 nye møller på land frem mod 2020
+ 1.200 MW havvindmøller
+ 400 MW kystnære møller

## Slide 23: Afstandskrav ved mølleetablering

## Slide 24: Støj fra nye vindmøller
Maksimalt 44 dB ved udendørs opholdsarealer ved 8 m/sek (42 dB ved 6 m/sek)
Ældre møller støjer ofte 48-50 dB ved tilsvarende steder
44 dB svarer til sagte tale
Det maksimale støjniveau fra møller nås ca. 20% af året uden korrektion for vindretningen

## Slide 25: Vindmøller i Danmark

## Slide 26: Effektkurve på en mølle

## Slide 27: Vestas V112 på middelvind 7 m/sek
Producerer 1.140 kW ved 7m/sek
Årlig produktion =
  1.140 kW x 24h/d x 365 d = 10.000.000 kWh/år
Årlig elsalg år 1 ca = 0,58 øre/kWh x 10.000.000 kWh = 5.800.000 kr.

## Slide 28: Investeringssummer pr mølle vejledende værdier
Møllestørrelse | ”Mindre ” | ”Middel” | ”Stor”
Navhøjde | 67 m | 80 m | 94 m
Rotordiameter | 80 m | 100 m | 112 m
Samlet højde | 107 m | 130 m | 150 m
Investering mølle | 14 mill | 21 mill | 26 mill
Investering fundament | 0,8 mill | 1,0 mill | 1,2 mill
Øvrige investeringer excl grundstykke | 1,7 mill | 2,0 mill | 2,0 mill
Samlet pris – ca | 16,5 mill | 24,0 mill | 29,2 mill

## Slide 29: Elpriser

## Slide 31: Konkrete elpriser for vindmølleafregning oktober 2012

## Slide 32: Hvad påvirker elprisen?
Råolieprisen
Vækstsignaler (primært i Vesten)
Vejrudsigter (nedbørsmængder i Norge)
Politiske udmeldinger fx lukning af tyske A-kraftværker
Transmissionsmuligheder (køb/salg til nabolande)
Øvrige forhold

## Slide 33: Afregningsprisens sammensætning for en ny vindmølle – vejledende værdier
Eksempel | Med tilskud | Når tilskudsperiode er udløbet
Markedspris el incl balanceydelse | 0,32 kr/kWh | 0,32 kr/kWh
Tilskud | 0,25 kr/kWh | 0 kr/kWh
Samlet afregningspris | 0,57 kr/kWh | 0,32 kr/kWh
Antal fuldlasttimer med tilskud | Beregnes ud fra generatorstørrelse (og rotorareal efter 1/1 2014) | 
Summeret tilskud i driftsperioden for en Vestas V112 tilsluttet efter 1/1-2014 | 18.800.000 kr optjenes over ca 6 år i højvindsområde og over ca 8 år i lavvindsområde | 

## Slide 34
Vindressourcekort i Danmark

## Slide 35: Hvad kan man påvirke ved planlægningen ?
Mølleantal og størrelse
Navhøjde
Rotorstørrelse
Indbyrdes afstand
Møllerækkens retningen i forhold til fremherskende vind
Støjbegrænsning (fx ved nedlæggelse af boliger)

## Slide 36: Risikofaktorer ved investering i en vindmølle
Elprisen
Manglende vind

## Slide 37: Budget for en Vestas V112 eksempel
Pr ny mølle | Højvindsområde | Lavvindsområde
Middelvindhastighed, ca. | 8 m/sek | 6,5 m/sek
Samlet investering incl grund | 31.000.000 | 31.000.000
Årlig produktion pr mølle, kWh | 12.500.000 kWh | 9.000.000 kWh
Værdi af elsalg og tilskud år 1 | 6.910.000 kr | 4.980.000 kr
Intern rente år 1 før skat | 16% | 10%
Driftsresultat år 1 25 års afskrivning | 3.400.000 | 1.500.000
Tilbagebetalingstid | 8 år | 13 år
+/- 4 øre på elprisen | +/- 500.000 kr | +/-360.000
+/- 10% produktionsændring | +/- 690.000 kr | +/- 500.000

## Slide 38: Tilbagebetaling

## Slide 40: Afkast på investeringer
 | 2010 | 2011
Danica. Aggressiv aktiehandel 30 år til pension | 17% | -8,3 %
Danica. Forsigtig aktiehandel | 8% | 2,8 %
Dansk 2 % statsobligation | 2% | 2%
Vindmølle lavvindsområde år 2014 ca. 10% |  | 

## Slide 41: Vindmølleanparter – hvordan ?
Produktionen i en ny Vestas V112 forventes at kunne være ca. 9.000.000 kWh pr år
1 anpart = 1.000 kWh produceret pr år
1 mølle indeholder ca. 9.000 anparter
Anpartsprisen svarer til kostprisen for møllen
Ved 4 møller skal der udbydes 7.200 anparter

## Slide 42: Økonomi i en vindmølleanpart vejledende eksempel

## Slide 43: Vindmølleanparter og skat
 | Skematisk regel (sommerhusreglen) | Anpartsreglerne Ved mere end 10 deltagere
Løbende afkast | Første 7.000 kr. skattefrie. Derefter alm. skattepligt ekskl. AM | Beskatning som kapitalindkomst
Beskatning ved salg | Skattefri | Skattepligtig
Skattemæssig afskrivning | Ikke muligt | Man kan afskrive ned til indkomst = 0 kr men ikke overføre underskud til anden indkomst

## Slide 44: Hvor kan du søge mere viden?
www.videnomvind.dk
www.energinet.dk
www.lemvig-landbo.dk
http://www.lemvig-landbo.dk/%c3%98konomiberegning
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-vindmoeller
Kristian Sejersbøl
Lemvigegnens Landboforening Tlf 25196312
ks@lemvig-landbo.dk